## Slide 1: Point-of-care Devices for Diagnostics
Δούναβη Λουίζα-Ελπίδα
9ο Εξάμηνο Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών
02110020

## Slide 2: Ιατρική Διάγνωση: Μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης της κατάστασης ενός ατόμου σε ξεχωριστές και διακριτές κατηγορίες που επιτρέπουν ιατρικές αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία και την πρόγνωση που πρέπει να γίνει. Μια διαγνωστική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από διάφορους επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Το πρώτο βήμα για την εκτέλεση μιας διαδικασίας διάγνωσης είναι να εντοπιστεί μια ιατρική ένδειξη όπως για παράδειγμα ανίχνευση οποιασδήποτε απόκλισης από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό, της ανατομίας, της φυσιολογίας, της παθολογίας ,της ψυχολογίας και ανθρώπινης ομοιόστασης. Μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί μια διάγνωση είναι οι εξής: Κλινική , εργαστηριακή, ακτινολογική, κύρια διάγνωση, διάγνωση εισαγωγής, προγεννητική διάγνωση, διάγνωση του αποκλεισμού, διπλή διάγνωση, αυτό – διάγνωση, τηλεδιάγνωση, νοσηλευτική, υποβοηθούμενη από Η/Υ διάγνωση, αναδρομική και PoC Testing. Στην παρούσα έκθεση θα ασχοληθούμε με το PoC Testing. Δηλαδή την διαδικασία διάγνωσης που πραγματοποιείται με συσκευές Point- of- Care.

## Slide 3: Εισαγωγή στις συσκευές POC Τα Point of Care συστήματα χρησιμοποιούνται για διαγνωστικές εξετάσεις στο περιβάλλον του ασθενούς, αντικαθιστώντας κάποιες από τις παραδοσιακές διαγνωστικές μεθόδους που γίνονται σε μικροβιολογικά εργαστήρια και νοσοκομειακούς χώρους.
Ορισμένες από τις ήδη υπάρχουσες συσκευές point -of- care χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στη μέτρηση:
των επίπεδων γλυκόζης στο αίμα και τη διαχείρηση του διαβήτη
των αερίων (pH, pO2, pCO2), των ηλεκτρολυτών (Na+, K+, Ca2+, Cl-), των μεταβολιτών (Glucose, Lactate, Creatinine, Bilirubin), και της οξυμετρίας (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHB, FhbF) στο αίμα.
της αιμοσφαιρίνης και τον έλεγχο για την ύπαρξη αναιμίας και για την καταλληλότητα των αιμοδοτών
λευκών αιμοσφαιρίων για την διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων και τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών
της μικροαλβουμίνης στα ούρα για τη διάγνωση νεφροπαθειών, την φροντίδα των εγκύων, και τον έλεγχο
της υπέρτασης

## Slide 4
Ιστορική Αναδρομή:
H πρώτη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε σε Point of Care εξετάσεις ήταν η ταινία εξέτασης ούρων (urinalysis dipstick) το 1957.
Τα 1980 εμφανίζεται στην αγορά ο πρώτος μετρητής γλυκόζης (glucometer) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι. Στη δεκαετία του ’90 οι μετρητές γλυκόζης τοποθετούνται στα νοσοκομεία δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή, βελτιώνοντας την περίθαλψης.
Από τα τέλη του 1900 μέχρι σήμερα, παρατηρείται αύξηση στις εξετάσεις τύπου Point of Care. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απλοποίηση των διαδικασιών λόγω της προόδου της τεχνολογίας, και στην ανάγκη για γρηγορότερους χρόνους διάγνωσης.
Σήμερα τα τεστ PoC είναι ευρέως διαδεδομένα στην αγορά και η αξία της υπολογίζεται περίπου $11.5
δισεκατομμυρίων ετησίως. Πιο συχνές εφαρμογές των τεστ μέχρι σήμερα είναι τα τεστ για τον έλεγχο του διαβήτη και τη διάγνωση της εγκυμοσύνης.
Τα τεστ εγκυμοσύνης μετρούν την ορμόνη "hCG", δηλαδή την ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη που καλείται και ορμόνη της εγκυμοσύνης αφού παράγεται από τον οργανισμό από το ξεκίνημα κιόλας της κύησης. Τα περισσότερα τεστ μοιάζουν με μακρόστενα στικ, στην άκρη των οποίων υπάρχει ένα απορροφητικό σημείο.

## Slide 5
Εφαρμογές της τεχνολογίας POC
Η τεχνολογία POC testing έχει επιρροή σε διάφορους τομείς:
Της τεχνολογίας: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανοσολογικές δοκιμασίες, MDx ή φαρμακογονιδιωματικής, με ποικίλες αναλύσεις από ένα μόνο δείγμα μικρού όγκου
Της κλινικής χρήσης: διαβήτης, καρδιακά, λοιμώξεις και αιματολογικές
Ταχύτητα αποτελέσματος: άμεση θεραπεία για κρίσιμη, οξεία, χρόνια ασθένεια επιτρέπεται με τη χρήση τους για διάγνωση, έλεγχο και παρακολούθηση
Της χρήσης της συσκευής: κλινικές του νοσοκομείου, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και τμήματα επειγόντων περιστατικών και ταυμάτων.
Σφάλματα και μειoνεκτήματα
Αιτίες και παράγοντες σφαλμάτων στη διάγνωση μπορεί να συμβούν όταν η εκδήλωση της νόσου δεν είναι αρκετά αισθητή, όταν μια ασθένεια παραλείπεται από την εξέταση, ή όταν η κατάσταση είναι μια σπάνια ασθένεια με συμπτώματα που υποδηλώνουν πολλές άλλες προϋποθέσεις
Ένα ακόμη μειονέκτημα που εμφανίζεται κατά τη διάγνωση της ασθένειας μπορεί να είναι η χρονική υστέρηση (lag time)
Τύποι χρόνου υστέρησης είναι κυρίως ο χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την επίσκεψη σε ένα φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης καθώς και ο χρόνος από την πρώτη ιατρική συνάντηση μέχρι τη διάγνωση

## Slide 6
Τύποι συστημάτων Point of Care
Ποιοτικές δοκιμές που κάνουν χρήση δοκιμαστικής ταινίας
Οι δοκιμές αυτού του είδους κάνουν διάκριση θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Το σήμα λαμβάνεται από τον χρήστη είτε με απλή απεικόνιση είτε με οπτική ανίχνευση χρησιμοποιώντας μια απλή συσκευή απεικόνισης. Οι ταινίες αποτελούνται από μια πορώδη μήτρα αναμεμειγμένη με αντιδραστήρια. Το δείγμα (π.χ. αίμα, ούρα) τοποθετείται επάνω στην ταινία οπότε και ξεκινά αντίδραση καθώς αυτό
διαβρέχει την ταινία.
Ποσοτικές δοκιμές που κάνουν χρήση δοκιμαστικής ταινίας
Σε αυτή την κατηγορία, η ανάλυση λαμβάνει χώρα στην εκάστοτε δοκιμαστική ταινία. Το μόνο που απαιτείται από το χρήστη είναι να διαβάσει το αποτέλεσμα από την ταινία όπου έχει ήδη γίνει η αντίδραση. Οι ταινίες είναι μιας χρήσης. Συσκευές αυτού του τύπου είναι οι μετρητές γλυκόζης.
Με τέτοιες δοκιμές γίνονται επίσης μετρήσεις που αφορούν το Διεθνή Ομαλοποιημένο Δείκτη (International Normalized Ratio – INR). Ο δείκτης αυτός μετρά την ικανότητα πήξης του αίματος, και μετράται ειδικά μετά τη χορήγηση αντιπηκτικών.
Μία συσκευή ποσοτικών
δοκιμών είναι
το Σύστηµα µικροπήξεως
ολικού αίµατος
HEMOCHRON Jr. Signature+

## Slide 7
Οι «αναλυτές πάγκου»
Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Φασματοφωτομετρία
Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει εφαρμογή στην κλινική χημεία. Μια τέτοια συσκευή είναι η PICCOLO XPRESS της Abaxis. Η συσκευή αυτή κάνει χρήση των αρχών φωτομετρίας ώστε να παρακολουθεί τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε ειδικές κυψελίδες, που βρίσκονται στον ειδικό δίσκο επάνω στον οποίο τοποθετείται το δείγμα προς εξέταση. Τα αποτελέσματα τυπώνονται μέσω του ενσωματωμένο εκτυπωτή.
Πολυκαναλικοί αιματολογικοί αναλυτές
Οι αναλυτές αυτοί χρησιμοποιούν συνήθεις τεχνικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συστημάτων Point of Care. Ένα παράδειγμα είναι η συσκευή pocH-100i της Sysmex, η οποία χρησιμοποιεί σύστημα υδροδυναμικής εστίασης, σύμφωνα με την οποία, κύτταρα εξαναγκάζονται να περάσουν διαμέσου πολύ λεπτής διατομής (της τάξης των μικρομέτρων), προκαλώντας διαταραχές στην πορεία μιας δέσμης laser. Οι διαταραχές μετρώνται με ειδικά όργανα. Επειδή είναι δύσκολη η κατασκευή τόσο λεπτών διατομών, κατασκευάζονται διατομές διαμέτρου εκατοντάδων μικρομέτρων, εντός των οποίων δημιουργείται ροή ενός υγρού (sheath fluid) μέσα στο οποίο εγχέεται το δείγμα.
Συσκευή pocH-100i
της Sysmex

## Slide 8
Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος
HEMOCHRON Jr. Signature+
ΧΡΗΣΗ
Λειτουργεί µε μπαταρία και εκτελεί δοκιμασίες πήξεως στα εκάστοτε σηµεία φροντίδας (point-of - care) σε φρέσκο ολικό αίµα ή ολικό αίµα µε κιτρικά άλατα.
Προορίζεται για χρήση µε δοκιμαστικές κυβέτες που είναι διαθέσιµες από την ITC.
Δυνατότητα αποθήκευσης έως 400 αποτελεσμάτων ασθενών και 400 αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου
Καθορισµός επιπέδων ποιοτικού ελέγχου, σήµανση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών µε ημερομηνία και ώρα, εισαγωγή ID ασθενούς ή/και ID χειριστή και εκτύπωση αποτελεσμάτων.
Συμπεριλαμβάνεται το λογισµικό HEMOCHRON
Configuration Manager. Αυτό το λογισµικό επιτρέπει
στον χρήστη να συνδέσει έναν προσωπικό
υπολογιστή στο όργανο και να εκτελέσει
λειτουργίες διαμόρφωση συστήματος µε χρήση
της ταχείας και βολικής διεπαφής χρήστη των
Microsoft® Windows®.

## Slide 9
ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στον σχηματισμό θρόµβου αίµατος οδηγούν δύο αλληλεπιδρούσες αλυσιδωτές αντιδράσεις πήξεως, που αναφέρονται ως ενδογενής και εξωγενής μηχανισμός πήξεως.
Οι παράγοντες πήξεως που ενέχονται σε αυτούς τους μηχανισμούς αριθμούνται από το I έως το V και από το VII έως το XIII.
Ο ενδογενής μηχανισμός αρχίζει µε την ενεργοποίηση µε επαφή του παράγοντα XII και, µέσω της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων πήξεως έχει ως
αποτέλεσµα την μετατροπή του διαλυτού ινωδογόνου σε αδιάλυτα ινίδια ινώδους.
Ο εξωγενής μηχανισμός ξεκινάει µέσω της αλληλεπίδρασης παράγοντα ιστού µε τον παράγοντα VII.
Οι δοκιμασίες ενεργοποιημένου χρόνου πήξεως (ACT+ και ACT-LR), ενεργοποιημένου χρόνου μερικής θροµβοπλαστίνης (APTT και APTT Citrate) και χρόνου προθρομβίνης (PT και PT Citrate) είναι γενικές δοκιμασίες προσυµπτωµατικού ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της λειτουργικότητας των αλυσίδων πήξεως του αίµατος.
Η δοκιμασία ACT είναι η μέθοδος επιλογής για την παρακολούθηση της ηπαρινοθεραπείας κατά την διάρκεια καρδιακών εγχειρήσεων και διαδερµικών στεφανιαίων επεµβατικών διαδικασιών (PCI).
Φρέσκο ολικό αίµα προστίθεται σε έναν ενεργοποιητή (Celite®, πυρίτιο, καολίνη ή σωματίδια υάλου) και κατόπιν χρονομετρείται σχετικά µε το σχηματισμό θρόµβου. Το είδος του χρησιμοποιούμενου ενεργοποιητή επηρεάζει το βαθµό παράτασης του ACT για µια δεδομένη δόση ηπαρίνης.
Η δοκιμασία HEMOCHRON Jr. ACT+ χρησιµοποιεί ένα μείγμα πυριτίου, καολίνης και φωσφολιπιδίων ως ενεργοποιητή για την δημιουργία μιας γρήγορης και πολύ ευαίσθητης εναλλακτικής επιλογής στις υπάρχουσες δοκιµασίες ACT. Αυτή η δοκιµασία παρουσιάζει γραµµικότητα σε συγκεντρώσεις ηπαρίνης που κυµαίνονται από 1,0 έως 6,0 μονάδες ηπαρίνης ανά mL αίµατος.

## Slide 10
Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. ACT-LR χρησιµοποιεί έναν ενεργοποιητή Celite λόγω της άριστης
ευαισθησίας του στην ηπαρίνη. Η δοκιµασία παρουσιάζει γραµµικότητα σε συγκεντρώσεις ηπαρίνης έως 2,5 μονάδες ηπαρίνης ανά mL αίµατος.
Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. APTT μετράει τον ενδογενή πηκτικό μηχανισμό και αφορά όλους τους παράγοντες πήξεως εκτός από τους VII και III (ιστικός παράγοντας). Η δοκιµασία αυτή
έχει διαμορφωθεί έτσι που να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ηπαρίνη σε συγκεντρώσεις ηπαρίνης έως 1,5 μονάδες ανά mL αίµατος.
Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. APTT Citrate εκτελεί την ίδια μέτρηση όπως η δοκιµασία APTT, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα ολικού αίµατος µε κιτρικά άλατα.
Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. PT μετράει τον εξωγενή πηκτικό μηχανισμό και είναι ευαίσθητη στους παράγοντες της πήξεως VII, X, V, II και στο ινωδογόνο.
Τα αποτελέσµατα PT ενδέχεται να είναι µη φυσιολογικά σε ασθενείς µε ηπατική νόσο ή ανεπάρκεια βιταμίνης K. Η δοκιµασία PT είναι ένα μοναδοποιημένο σύστηµα δοκιμασιών που χρησιµοποιεί θροµβοπλαστίνη υψηλής ευαισθησίας για βελτιωµένη ειδικότητα και ευαισθησία.
Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. PT Citrate εκτελεί την ίδια μέτρηση όπως η δοκιµασία PT, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα ολικού αίµατος µε κιτρικά άλατα.

## Slide 11
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το σύστηµα HEMOCHRON Jr. Signature+ παρέχει πολλές λειτουργίες για διευκόλυνση της χρήσης και αξιοπιστία, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήµατος ανίχνευσης θρόµβων που έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µια μονάδα αποθήκευσης
δεδοµένων, διασυνδέσεις για εργαστηριακό υπολογιστή ή και εκτυπωτή και έναν έµµορφο πίνακα διεπαφής χρήστη.
Το σύστηµα μετράει χρόνους πήξεως ολικού αίµατος χρησιµοποιώντας αναλώσιµες κυβέτες μιας χρήσης. Κάθε κυβέτα περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για µια
συγκεκριµένη δοκιµασία.
Ο χειριστής εισάγει µια κυβέτα για την δοκιµασία στο όργανο και κατόπιν εισάγει πληροφορίες για το δείγµα (αν είναι επιθυµητό).
Αφού η κυβέτα θερµανθεί σε 37 °C ±1,0 °C, το όργανο ηχεί,
σηµαίνοντας στον χειριστή ότι μπορεί να προστεθεί στην κυβέτα ένα δείγµα αίµατος και να ξεκινήσει η δοκιµασία. Ο χειριστής κατόπιν τοποθετεί µια σταγόνα αίµατος στην υποδοχή δείγματος της κυβέτας και πιέζει το πλήκτρο START.
Το όργανο μετράει τον απαιτούµενο όγκο αίµατος και αυτόµατα τον μετακινεί στο δοκιμαστικό κανάλι της κυβέτας, όπου αναµιγνύεται µε άλλα αντιδραστήρια. Μετά την ανάµιξη µε το αντιδραστήριο, το δείγµα μετακινείται πίσω και εµπρός µε προκαθορισµένο ρυθµό εντός του καναλιού δοκιµασίας και παρακολουθείται για τον σχηµατισµό θρόµβου.
Το δοκιµαστικό κανάλι διατηρείται στους 37 °C ±1,0 °C κατά την
δοκιµασία. Ο ρυθµός μετακίνησης του δείγµατος παρακολουθείται από µια σειρά οπτικών ανιχνευτών LED που είναι ευθυγραµµισµένοι µε το δοκιµαστικό κανάλι.

## Slide 12
Όταν το αίµα πήξει, η ροή του δείγµατος αίµατος εντός του δοκιµαστικού καναλιού εµποδίζεται, ελαττώνοντας το ρυθµό ροής αυτού μεταξύ των οπτικών ανιχνευτών.
Αυτή η ελάττωση της ροής κάτω από µια προκαθορισµένη τιµή σηµαίνει στο όργανο ότι σχηµατίστηκε θρόµβος.
Το όργανο εκπέµπει επίσης έναν ακουστό ήχο όταν συµβεί οσχηµατισµός θρόµβου, υποδεικνύοντας το τέλος της δοκιµασίας. Ένας εσωτερικός χρονοδιακόπτης μετράει τον χρόνο που παρήλθε μεταξύ της έναρξης της δοκιµασίας και του σχηµατισµού θρόµβου.
Κατά την δοκιµασία, απεικονίζεται ο χρόνος πήξεως ολικού αίµατος (σε
δευτερόλεπτα).
Τα αποτελέσµατα APTT και APTT Citrate απεικονίζονται ως τιµές ισοδύναµου πλάσµατος (PE) και τα αποτελέσµατα PT και PT Citrate απεικονίζονται ως τιµές ∆ιεθνούς οµαλοποιηµένου πηλίκου (INR) και PE. Τα αποτελέσµατα ACT+ και ACT-LR απεικονίζονται ως χρόνος ισοδύναµου Celite ACT.
Τα αποτελέσµατα θα παραµείνουν στην οθόνη
ενόσω η κυβέτα παραµένει στο όργανο.
Το αποτέλεσµα μπορεί να εκτυπωθεί αυτόµατα
μαζί µε την ώρα και ηµεροµηνία εκτέλεσης της
δοκιµασίας, το ID ασθενούς, το ID του χειριστή
και άλλες πληροφορίες, αν έχουν εισαχθεί.
Το αποτέλεσµα αποθηκεύεται επίσης σε
εσωτερική βάση δεδοµένων.

## Slide 13
Άλλες συσκεύες Point of care:
i-STAT® 1 System
Χρησιμοποιείται για καρδιολογικές εξετάσεις, πήξη, εξετάσεις αερίων αίματος , ηλεκτρολυτών και χημικές δοκιμές σε ένα φορητό χειρός σύστημα με τη χρήση κασετών.
Περιλαμβάνει 18 διαφορετικά προρυθμισμένα φυσίγγυα που το καθένα εκτελεί αυτόματα μετρήσεις για ένα σημείο πριν την ανάλυση των δειγμάτων του ασθενούς.
Η διεπαφή του χρήστη που οδειγείται από τη ροή εργασίας με αυτοματοποιημένους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας για κάθε κασέτα, εξασφαλίζει την ευκολία στη χρήση από τις νοσοκόμες, τον έλεγχο και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.

## Slide 14
AmniSure®
Είναι μια νέα διαγνωστική συσκευή που λύνει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στην μαιευτική πρακτική -) διάγνωση ρήξης εμβρυϊκών μεμβρανών ( ROM).
Η ROM συμβαίνει σε περίπου μία στις δέκα γυναίκες και αποτελεί τον κύριο παράγοντα των προ - και μετα-γεννητικών επιπλοκές . Στις ΗΠΑ , τουλάχιστον το 30 % των εγκύων γυναικών ελέγχονται για ROM κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης .
Αν η ρήξη του αμνιακού σάκου που έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή του υγρού δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με ακριβή τρόπο ( εντός 24 ωρών από την εμφάνιση της ρήξης ) , λοιμώξεις και άλλες σοβαρές επιπλοκές για το νεογνό και η μητέρα μπορεί να συμβούν .
Χαρακτηριστικά:
Απλό, βολικό και αξιόπιστο τεστ , το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή ανίχνευση της εμβρυϊκής ρήξη μεμβρανών
Ανιχνεύει μικρές ποσότητες αμνιακού υγρού σε κολπικές εκκρίσεις
Δεν υπάρχει ανάγκη για εξέταση με μητροσκόπιο , επιπλέον αντιδραστήρια ή εξοπλισμό
Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν οπτικά
Αξιόπιστη βοήθεια για τους γιατρούς , η δοκιμή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από τις νοσοκόμες και τις μαίες
Σύντομη επώαση - Παράγει γρήγορα αποτελέσματα - μέσα σε λίγα λεπτά
Πρίν την χρήση
Θετικό αποτέλεσμα:
Ρήξη εμβρυακής μεμβράνης
Αρνητικό αποτέλεσμα:
όχι ρήξη εμβρυακής μεμβράνης

## Slide 15
StatStrip® Glucose Monitoring System
Σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης που μετρά με ακρίβεια την γλυκόζη ενώ εξαλείφει παρεμβολές από τον αιματοκρίτη, την μαλτόζη ,το οξυγόνο, την ακεταμινοφαίνη, το ασκορβικό οξύ , και άλλων κοινών παρεμβαλλόμενων ουσιών .
Είναι μικρό, 1,2 μικρολίτρων όγκου και επιτρέπει την εύκολη απόκτηση του δείγματος και την σχεδόν ανώδυνη τριχοειδή δειγματοληψία.
Είναι γρήγορο , τα αποτελέσματα των δοκιμών εξάγονται σε 6 δευτερόλεπτα και η λειτουργία του είναι απλή.
Έχει έγχρωμη οθόνη αφής και ο έλεγχος της γλυκόζης στο κομοδίνο είναι γρήγορος και εύκολος
Nova Biomedical

## Slide 16
StatProfile® pHOx® and Critical Care Xpress analyzers
Οι Nova Stat Profile® CCX και pHOx® αερίων αίματος , ηλεκτρολυτών , και αναλυτές χημείας χρησιμοποιούνται για point of care εξετάσεις.
Αναλυτές CCX μετρούν μέχρι 20 δοκιμές συμπεριλαμβανομένων των αερίων αίματος , ηλεκτρολυτών , του Hb , Hct , της γλυκόζης , του γαλακτικού , της κρεατινίνης, της TBIL , και της συν- οξυμετρίας.
Διαθέτουν αυτόματη βαθμονόμηση , πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο της ποιότητας , και αυτοματοποιημένη συντήρηση .
Παρέχει μια απλή σε 30 δεύτερα εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας από τρύπημα του δακτύλου. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο CMIN και εξαλοίφει διακοπές της ροής εργασίας που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια παραγωγικότητας στον τομέα ακτινολογίας . Το StatSensor κρεατινίνης, προσφέρει εύκολη , σχεδόν ανώδυνη δειγματοληψία τριχοειδή αίματος σε μικρά δειγματα αίματος (1.2 μL) με γρήγορα τα αποτελέσματα των δοκιμών 30 δευτερολέπτων. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το νοσοκομειακό προσωπικό ή και μη . Το StatSensor κρεατινίνης υπολογίζει eGFR είτε MDRD ή Cockcroft - Gault εξισώσεις και γρήγορα αξιολογεί τη νεφρική λειτουργία για ενδονοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές δοκιμές .
StatSensor® Creatinine meter with eGFR

## Slide 17
Απαιτήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των εργαστηριακών δοκιμών που διενεργούνται στα σημεία φροντίδας των ασθενών (POC):
Υπάρχουν τρείς κύριοι τύποι συσκευών (POCT):
Συσκευές εργαστηριακές, συσκευές χαμηλής και μέσης πολυπλοκότητας.
Οι περισσότερες συσκευές εξετάσεων παρά την κλίνη του ασθενούς διαθέτουν ενσωματωμένους ελέγχους ποιότητας.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν συσκευές εργαστηριακού τύπου που βρίσκονται σε σημεία (POC) τότε υπάρχει πρόβλεψη του κατασκευαστή για πολλαπλά δείγματα καθημερινού ελέγχου ποιότητας τα οποία συνδυάζονται με δείγματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και με πρόγραμμα περιοδικής προληπτικής συντήρησης. Όλες οι καταγραφές
των ποιοτικών ελέγχων (QC), σχόλια και οι εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να διατηρηθούν για τρία τουλάχιστον χρόνια και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο.
Συσκευές χαμηλής πολυπλοκότητας
Για συσκευές χαμηλής πολυπλοκότητας που χρησιμοποιούν τεχνολογία ταινίας strip technology (π.χ. μετρητές σακχάρου ή της πήξης), τουλάχιστον ένα δείγμα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να ελέγχεται κάθε μήνα, εκτός εάν προτείνεται από τον κατασκευαστή υψηλότερη συχνότητα. Συνιστάται ότι αν ελέγχεται ένα μόνο δείγμα ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει μια συγκέντρωση στο κλινικά σχετικό εύρος για την παράμετρο που μετριέται.

## Slide 18
Συσκευές μέσης πολυπλοκότητας
Για συσκευές μέσης πολυπλοκότητας που χρησιμοποιούν τεχνολογία κασέτας cartridge based technology (π.χ. i-STAT, DCA) πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον δύο υγρά δείγματα ποιοτικού ελέγχου κάθε μήνα, εκτός εάν προτείνεται από τον κατασκευαστή υψηλότερη συχνότητα. Αυτά τα δύο δείγματα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να αντιστοιχούν σε φυσιολογικά και παθολογικά επίπεδα. Εκτός από το κανονικό πρόγραμμα, ποιοτικού ελέγχου, έλεγχος θα
πρέπει επίσης να γίνεται όταν:
Υπάρχουν αλλαγές στον αριθμό της παρτίδας των αναλωσίμων ή νέα παραλαβή αναλωσίμων.
Ο χειριστής της συσκευής δεν έχει εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα για κάποιον ασθενή ή ο επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα ταιριάζει με την κλινική εικόνα του ασθενούς. Μετά από ουσιαστικές αλλαγές κατά την συντήρηση της συσκευής ή η συσκευή έχει υποστεί φυσική προσβολή (π.χ. πτώση, ακραίες θερμοκρασίες – ζέστη ή κρύο, κλπ).
Ηλεκτρονικός ποιοτικός έλεγχος
Είναι μόνο ένας έλεγχος του σήματος μέτρησης της συσκευής και δεν ελέγχει το αναλυτικό μέρος του συστήματος. Ως εκ τούτου, είναι συμπληρωματικό προς τον έλεγχο ποιότητας με υγρά δείγματα ποιοτικού ελέγχου και δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει.
Ανάλυση δειγμάτων “controls” ελέγχου ποιότητας POCT
Τον έλεγχο ποιότητας των συσκευών στα σημεία φροντίδας των ασθενών (POC), θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι χειριστές των συσκευών. Όλοι οι χειριστές οι οποίοι ανά πάσα στιγμή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή, πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας.

## Slide 19
Καθορισμός του υπευθύνου για την κατάρτιση των χειριστών στα σημεία φροντίδας των ασθενών έτσι ώστε να εφαρμόζεται ο έλεγχος της ποιότητας. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ των χειριστών των συσκευών POCT, τους προμηθευτές και τα κεντρικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα εκπαίδευσης χειριστή πρέπει να τεκμηριώνονται και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι χειριστές των συσκευών POCT θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους και την αξιολόγηση της τεχνικής τους ικανότητας.
Καθορισμός υπευθύνου για την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου ποιότητας.
Ο χειριστής των συσκευών POCT εξετάζει αμέσως τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου, και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες κάθε φορά διορθωτικές ενέργειες.
Ο Συντονιστής ή εκπρόσωπος των Κεντρικών Εργαστηρίων θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την εξέταση και την ανάλυση των τάσεων των αποτελεσμάτων εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, καθώς και για την λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών όταν αυτό απαιτείται.
Όλες οι καταγραφές των αποτελεσμάτων του ποιοτικού ελέγχου, τα σχόλια και οι εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να διατηρηθούν για τρία τουλάχιστον χρόνια και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο.
Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας
Μια μορφή εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να γίνεται για κάθε συσκευή POCT. Η συμμετοχή σε ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα EQA συνιστάται για κάθε υπό δοκιμή αναλυόμενη ουσία. Μία εναλλακτική μορφή εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας είναι η
μηνιαία διανομή γνωστού δείγματος το οποίο έχει αναλυθεί στο κεντρικό διαπιστευμένο εργαστήριο με δημιουργία υποδειγμάτων και διανομή σε όλες τις θέσεις POCT. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν ένα εμπορικό πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο ή είναι ακατάλληλο ή υπερβολικά δαπανηρό για την εν λόγω πράξη. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπόψη τους,τους περιορισμούς της χρήσης του δείγματος που περιλαμβάνει την εργαστηριακή απόδοση της μεθόδου, το περιορισμένο εύρος των δοκιμών, τη σταθερότητα των μεταφορών και την αδυναμία της ισότιμης σύγκρισης των αποτελεσμάτων .
Υπεύθυνος ανάλυσης των δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Τα δείγματα πρέπει να αναλύονται από τους χειριστές των συσκευών POCT.
Καθορισμός υπευθύνου για την κατάρτιση των χειριστών POCT έτσι ώστε να εφαρμόζεται ορθά ο εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας.
Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ των χειριστών των συσκευών POCT, τους προμηθευτές και τα Κεντρικά διαπιστευμένα Εργαστήρια. Ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα εκπαίδευσης χειριστή πρέπει να τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι χειριστές των συσκευών POCT θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους και την αξιολόγηση της τεχνικής τους ικανότητας.
Καθορισμός υπευθύνου για την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Ο χειριστής των συσκευών POCT ή ο συντονιστής εξετάζει αμέσως τα αποτελέσματα του, και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες κάθε φορά διορθωτικές ενέργειες. Όλες οι καταγραφές των, σχόλια και οι εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να διατηρηθούν για
τρία τουλάχιστον χρόνια και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο.
Η αξιολόγηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να εποπτεύονται από έναν επιστήμονα με ειδικές γνώσεις στις συσκευές POCT. Αυτό μπορεί να είναι ένας επιστήμονας από τα Κεντρικά διαπιστευμένα Εργαστήρια ή ένας εξειδικευμένος χειριστής ή συντονιστής POCT

## Slide 20
Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας
Μια μορφή εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να γίνεται για κάθε συσκευή POCT. Η συμμετοχή σε ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα EQA συνιστάται για κάθε υπό δοκιμή αναλυόμενη ουσία. Μία εναλλακτική μορφή εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας είναι η
μηνιαία διανομή γνωστού δείγματος το οποίο έχει αναλυθεί στο κεντρικό διαπιστευμένο εργαστήριο με δημιουργία υποδειγμάτων και διανομή σε όλες τις θέσεις POCT.
Υπεύθυνος ανάλυσης των δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Τα δείγματα πρέπει να αναλύονται από τους χειριστές των συσκευών POCT.

## Slide 21
Μέθοδος και υλικά για έλεγχο ζακχάρου:
Για τον προσδιορισμό του σακχάρου στα σημεία φροντίδας των ασθενών (POC) χρησιμοποιούνται τα συστήματα ελέγχου γλυκόζης αίματος “Element”. Το παρόν σύστημα
προορίζεται αποκλειστικά για “in vitro” διαγνωστική χρήση.Η λειτουργία του στηρίζεται στον προσδιορισμό του ενζύμου γλυκοζοξειδάση το οποίο βρίσκεται πάνω στην ταινία εξέτασης γλυκόζης αίματος και το οποίο δείχνει ειδικά την γλυκόζη αίματος.
Το δείγμα που χρησιμοποιείται είναι τριχοειδικό πλήρες αίμα.
Ο βιοχημικός αναλυτής Dimension Rxl max (Siemens) χρησιμοποιείται στα Κεντρικά Εργαστήρια του Νοσοκομείου για τον προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο σύστημα
κλινικής χημείας Dimension είναι μία “in vitro”
διαγνωστική εξέταση η οποία προορίζεται για τον
ποσοτικό καθορισμό της γλυκόζης σε
ανθρώπινο ορό, πλάσμα, ούρα και
αγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Η μέθοδος της γλυκόζης είναι μία προσαρμογή της
μεθόδου εξοκινάσης – αφυδρογονάσης της 6 –
φωσφορικής γλυκόζης, γενικώς αποδεκτή
μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση της γλυκόζης.

## Slide 22
Μέθοδος και υλικά για έλεγχο αερίων αίματος
Για τον προσδιορισμό των αερίων αίματος στα σημεία φροντίδας των ασθενών (POC) χρησιμοποιούνται οι αναλυτές RADIOMETER ABL 700 SERIES.
Οι μετρήσεις των αερίων αίματος χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της κατάστασης της οξυγόνωσης και της οξεοβασικής ισορροπίας.
Τα δείγμα αίματος συλλέγεται από μια αρτηρία συνήθως την κερκιδική, στον καρπό. Τριχοειδικό αίμα από τη φτέρνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα βρέφη.
Ο έλεγχος των αερίων του αίματος δείχνει στον κλινικό την ποσότητα του οξυγόνου στο αίμα και εάν υπάρχει ή όχι διαταραχή στο pH του αίματος.
Τα αέρια του αίματος μετρούν άμεσα:
Το pH, μέτρηση του επιπέδου των ιόντων υδρογόνου (Η+), που δείχνει την κατάσταση του ισοζυγίου οξέων /βάσεων στο αίμα.
Το pO2, τη μερική πίεση του οξυγόνου (ποσότητα αερίου οξυγόνου διαλυμένο στο αίμα).
Το pCO2, Τη μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα (ποσότητα αερίου διοξειδίου διαλυμένου στο αίμα).
Για τον ποιοτικό έλεγχο των μετρήσεων
προσδιορισμού των αερίων αίματος στα
σημεία φροντίδας των ασθενών,
γίνεται χρήση ειδικών ορών εσωτερικού
ποιοτικού ελέγχου “controls”.

## Slide 23
Βιβλιογραφία:
https://biotech-ntua.wikispaces.com
http://pointofcare.net
http://en.wikipedia.org
http://globalhealth.mit.edu
http://www.fannin.eu
http://www.eekx-kb.gr
http://www.itcmed.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.rsc.org